Задание 2. Робобол

1. Условия состязания

Перед началом состязания на поле располагаются 2 робота. Они устанавливается на противоположных сторонах поля: в зоне своих ворот.

За 2 минуты каждый из роботов  должен привезти в зону своих ворот как можно большее число шаров.

Если роботы столкнулись и в течение 5 секунд не могут разъехаться, то попытка останавливается, при этом количество шаров, расположенных в зоне ворот идет роботу в зачет. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, поля и шаров.

В составе команды должно быть более 1 участника.

2. Игровое поле

Рисунок 1. Пример вида поля и расположения шаров

Цвет поля – белый.

Цвет линий – черный.

Ширина линий – 5 см.

Длина поля – 195 см

Ширина поля – 100 см

Поле делится линиями на 3 равные зоны. В зоне каждого робота нарисована зона ворот (длина – 60 см, ширина – 25 см). Шары располагаются в центре поля.

Поле ограничено бортами высотой 15-16 см, за исключением зоны ворот (на рисунке борта обозначены широкой линией).

3. Шары

Шары средней жесткости для сухих бассейнов, заполненные воздухом, диаметр шара 8см.

Цвет шаров – разноцветный.

Диаметр шара – 80 мм.

Вес шара – не более 1,2 гр.

4. Робот

Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см.

Высота не ограничена.

Максимальный вес робота – 1 кг.

Робот должен быть автономным.

Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны выходить за пределы 25 х 25 см.

Робот должен передвигать шары исключительно своим корпусом, при этом не имея никаких приспособлений (механических, пневматических, вибрационных, акустических и др).

Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для сбора шаров.

5. Игра

Одновременно на поле соревнуются 2 робота, каждый из них располагается в зоне своих ворот. При этом параметры робота не должны выходить за черную линию, ограничивающую зону ворот.

Шары располагаются в центре поля между двумя ограничительными линиями (как показано на рисунке 1). Количество шаров – 30-50 штук (точное число шаров определяется в день соревнований).

Цель робота состоит в том, чтобы за 2 минуты привезти в зону своих ворот как можно большее число шаров. Если роботы столкнулись и в течение 5 секунд не могут разъехаться,  то попытка останавливается, при этом количество шаров, расположенных в зоне ворот идет роботу в зачет.

Шар считается привезенным в зону ворот только в том случае, если он снова не закатился на игровое поле, то есть шар расположен либо в зоне ворот (при этом черная линия считается зоной ворот), либо за пределами поля. Окончательное количество привезенных шаров определяется по истечении попытки. Если робот привез шары в чужие ворота, то эти шары идут в зачет его противнику.

Роботы должны быть включены или инициализированы вручную в начале состязания по команде судьи, после чего в их работу нельзя вмешиваться. Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд.

После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в течение 5 секунд.

6. Правила отбора победителя

По решению оргкомитета, ранжирование роботов может проходить по разным системам в зависимости от количества участников. Рекомендуемая система:

- Все участники соревнуются по "олимпийской системе с двойным выбыванием" до определения 2-4  финалистов. Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым, третий с четвёртым и т.д. Проигравший в паре не выбывает из соревнований, а перемещается в нижнюю сетку, где проводится еще один поединок, и только проиграв два раза, робот выбывает из дальнейшей борьбы. Таким образом, у каждого будет минимум 2 поединка.

- В каждом поединке выигравшим считается робот, у которого в зоне ворот располагается наибольшее число шаров.

- В каждой возрастной категории победителем и призерами объявляются команды, роботы которых привезли в зону своих ворот не менее 10 шаров.  При этом места распределяются в соответствии с количеством привезенных шаров.

7. Дополнения

Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.

Судья соревнований имеет право остановить попытку в любое время, если считает это необходимым. При этом фиксируется время выполнения задания, набранные очки идут в зачет, попытка считается пройденной.